Obsah:

1.	Vymezení zastavěného území	3

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	4

3.1 Bydlení	4

3.2 Sport a rekreace	4

3.3 Občanská vybavenost	5

3.4 Veřejná prostranství	5

3.5 Výroba a skladování	5

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	6

4.1 Dopravní infrastruktura	6

4.1.1 Drážní doprava	6

4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích	6

4.1.3 Letecká a lodní doprava	8

4.2 Technická infrastruktura	8

4.2.1 Zásobení vodou	9

4.2.2 Odkanalizování	9

4.2.3 Zásobení plynem	9

4.2.4 Zásobení elektrickou energií	10

4.2.5 Telekomunikace	10

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin	10

5.1 Vodní toky a nádrže	10

5.2 Zemědělská půda	11

5.3 Zeleň lesní	11

5.4 Zeleň krajinná	11

5.5 Vymezení územního systému ekologické stability	11

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	12

6.1 Plochy bydlení	12

6.2 Plochy rekreace	17

6.3 Plochy občanského vybavení	18

6.4 Plochy veřejných prostranství	19

6.5 Plochy dopravní infrastruktury	21

6.6 Plochy technické infrastruktury	22

6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní	22

6.8 Plochy vodní a vodohospodářské	25

6.9 Plochy zemědělské	26

6.10 Plochy lesní	27

6.11 Plochy přírodní	28

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	29

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	29

8a.Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6   stavebního zákona	30

9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	30

Textová část územního plánu obsahuje jednu přílohu, která obsahuje 30  stránek.	30

10.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	30

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	30

12.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování	30

13.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	30

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo aktualizováno změnou č. 1 Územního plánu Dalečín. Bylo vymezeno dle stavu v katastru nemovitostí ke dni 10. 3. 2016.

Do zastavitelných ploch spadají následující plochy nezahrnuté do zastavěného území:

- Plochy určené touto dokumentací  k zastavění (rozvojové území);

- A další vyznačené v dokumentaci.

Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou zakresleny do výkresu č.1 – Výkres základního členění území.

Území obce mimo zastavěné území a zastavitelné plochy spadá do nezastavěného území.

# Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Vymezení pojmů je uvedeno v odůvodnění, oddíle 3.1.

Pro urbanistickou koncepci obce včetně ochrany obrazu sídla a krajiny platí následující závazné zásady:

- Sídla Dalečín, Veselí a Hluboké budou rozvíjeny jako souvisle zastavěné území, ve volné krajině je  povolena výstavba pouze v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu a v souladu s  podmínkami využití pro jednotlivé plochy.

- Je třeba respektovat přírodní podmínky a začlenění sídla do krajiny.

- Udržovat a rozvíjet identitu sídla s převažující obytnou složkou a rozvíjet úměrné zastoupení složky výrobní, rekreační a občanské vybavenosti.

- Prostorové a funkční uspořádání bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sídla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturní památky.

- Předem bude s příslušným orgánem obrany projednána výstavba nebytových objektů (kromě nebytových staveb), případných staveb vyšších jak 15 m, staveb vyzařujících elektromagnetickou energii, dálková vedené VN a případných VVN, dálková kabelová vedení, případné nové trasy komunikací včetně přeložek.

- Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy bude respektovat tradiční obraz sídla.

- U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla.

- Provádět revitalizaci krajiny a zvyšovat stupeň její ekologické stability zalesňováním, zatravňováním a členěním ploch orné půdy interakčními prvky.

- Provádět protierozní opatření spočívající v zatravňování, realizaci suchých poldrů, ochranných příkopů a hrází a protierozních pásů.

- Realizovat prvky ÚSES.

- Stávající pozemní stavby v nezastavěném území jsou dokumentací respektovány. Tímto nejsou dotčeny podmínky platné pro nezastavěné území stanovené platnou legislativou.

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## 3.1 Bydlení

Pro koncepci bydlení v obci platí následující závazné zásady:

- Stávající plochy pro bydlení, včetně hospodářských částí a řemeslné výroby, jsou ve svém rozsahu plně respektovány.

- Územním plánem je navrženo 15 lokalit pro rozvoj bydlení ve formě rodinných domů (rozvojové plochy B1 až B3, B6 až B9, B12 až B17a). Změnou č. 1 územního plánu jsou navrženy 3 lokality pro rozvoj funkce bydlení ve formě rodinných domů (zastavitelné plochy B101, B102 a B103).

- Na plochách B1 a B2a je možné realizovat obytnou zástavbu a obytné plochy (chráněné prostory) mimo hlukové pásmo silnice (izofona 55 dB – viz výkres č. 3). V hlukovém pásmu silnice pouze za podmínky dostatečné ochrany před hlukem.

- V obytných plochách je rovněž možno provozovat i nebytové činnosti (občanská vybavenost, výroba, zemědělská produkce), jejich provozování však musí být v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

## 3.2 Sport a rekreace

Pro koncepci sportu a rekreace platí následující závazné zásady:

- Všechny stávající plochy pro sport a tělovýchovu jsou respektovány.

- Obec bude nadále všemi dostupnými prostředky rozvíjet další sportovní aktivity.

- Dokumentací jsou navrženy plochy R1, R2  a R101 určené pro rozvoj této funkční složky.

- Plocha R1 v Dalečíně je umístěna záplavovém území, které je nutno při změnách v území respektovat. Na ploše se předpokládá realizace otevřeného sportoviště, popřípadě víceúčelové hřiště využívaného, mimo jiné i pro příležitostné akce pod otevřeným nebem (hody, kolotoče, jarmarky…).

- Plocha R2 ve Veselí je určena pro vybudování místního víceúčelového hřiště.

- Hřiště v Hlubokém je možné, v souladu s podmínkami kapitoly 6, rozšiřovat do přilehlých ploch bydlení.

- Plochy pro sport a rekreaci je možné v souladu s podmínkami využití umisťovat i do jiných zón.

- Stávající plochy a objekty využívané k rodinné rekreaci (i v nezastavěném území) jsou respektovány. Výstavba dalších objektů individuální rekreace je přípustná pouze v souladu s podmínkami pro jednotlivé plochy.

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností provozovaných na plochách Rh a Rs na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do ploch (i návrhových) bydlení.

## 3.3 Občanská vybavenost

Pro koncepci občanské vybavenosti v obci platí následující závazné zásady:

- Všechny současné plochy občanské vybavenosti jsou plně respektovány;

- Pro rozvoj této funkční složky je navržena plocha O1. Nachází se u rozcestí silnic v Dalečíně a je určena pro vybudování víceúčelového zařízení občanské vybavenosti.

- Pro rozvoj lyžařského areálu je určena plocha O2.

- Na území obce není přípustné realizovat velkoplošné prodejny maloobchodu smíšeného zboží (supermarkety, hypermarkety….).

- Velkoplošné prodejny nepotravinářského zboží (např. nábytek…) je možné umístit pouze tak, aby jejich provoz nezpůsobil zvětšení dopravní zátěže v obytném území.

- Další rozvoj komerční občanské vybavenosti bude určen vývojem místního trhu. Jednotlivé funkce a provozovny lze umisťovat i do jiných zón (zejména bydlení), v souladu s podmínkami využití.

- Jednotlivá zařízení nekomerční vybavenosti ve vlastnictví obce budou rekonstrukcemi a úpravami postupně zkvalitňovány dle aktuální potřeby a možností provozovatelů.

## 3.4 Veřejná prostranství

Pro koncepci veřejných prostranství v obci platí následující závazné zásady:

- Územní plán navrhuje přehodnocení a rekonstrukci zeleně v celém zastavěném území obce;

- Územní plán navrhuje celkovou rekonstrukci veřejného prostranství před kulturním domem. Součástí rekonstrukce bude zachování obratiště autobusů s navazujícími zastávkami a vyřešení parkovacích potřeb vyvolaných obsluhou přilehlých staveb;

- Stávající urbanizovaná zeleň, včetně hřbitovů, je v návrhu plně respektována. Jednotlivé plochy budou s ohledem na vlastnictví pozemků a finanční možnosti obce udržovány a postupně zkvalitňovány.

Při tvorbě ploch veřejné zeleně je nutno dbát následujících zásad:

- Vyhodnotit vegetaci včetně  výrazných kompozičních prvků.

- Stávající i navrhovanou zeleň podřídit charakteru venkovského prostředí.

- Druhové složení odvodit od charakteristických druhů pro danou oblast, podpořit obnovu původních druhů.

- Vyloučit cizokrajné a exotické rostliny a konifery.

- Upřednostnit listnaté dřeviny před jehličnatými a pestrolistými.

## 3.5 Výroba a skladování

Pro koncepci výroby platí následující závazné zásady:

- Všechny výrobní plochy jsou předloženou dokumentací plně respektovány a navrženy k ponechání.

- Pro rozvoj této funkční složky jsou navrženy plochy V1, V2, V3, určené především pro zemědělskou výrobu.

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností provozovaných na výrobních plochách na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do ploch (i návrhových) bydlení a rekreace.

- Výrobní aktivity, které jsou v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy stanovené tímto dokumentem, mohou být umístěny i do jiných funkčních zón.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

## 4.1 Dopravní infrastruktura

### 4.1.1 Drážní doprava

Pro koncepci dopravy na dráze platí následující zásady:

- Na území obce nejsou žádná drážní zařízení;

- Touto dokumentací nejsou navržená žádná zařízení sloužící drážnímu provozu. Výjimkou jsou pouze technologická zařízení ve výrobních plochách, která jsou touto dokumentací respektována.

### 4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích

#### 4.1.2.1 Dálnice, silnice

Pro koncepci dopravy na silnicích platí následující zásady:

- Všechny silnice na území obce jsou respektovány;

- Je navržena homogenizace krajské silnice II/357 v trase Bystřice n.P. – Dalečín  - Jimramov. Pro úpravy dopravně – technických parametrů její trasy jsou touto dokumentací vymezeny zastavitelné plochy D101 a D102.

- Zbývající silnice jsou respektovány v současných trasách.

- Silnice budou upravovány v souladu s kategoriemi a funkčními skupinami zakreslenými v grafické části dokumentace (výkres č. 3).

#### 4.1.2.2 Místní komunikace

Pro koncepci dopravy na místních komunikacích platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje trasy stávajících místních komunikací v plném rozsahu;

- Stávající a navržené místní komunikace jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu;

- Všechny stávající chodníky musí zůstat zachovány, popřípadě musí být nahrazeny obdobným řešením;

- U obslužných komunikací (silnic i místních komunikací funkční skupiny C) je navržena postupná realizace minimálně jednostranných chodníků, u zklidněných místních komunikací (D) realizace chodníků není nutná;

- Další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití;

- Místní komunikace budou budovány a upravovány v souladu s navrženými funkčními skupinami (výkres č. 3).

#### 4.1.2.3 Parkování

Pro koncepci řešení dopravy v klidu platí následující zásady:

- Pro bydlení – plochy stabilizované i návrhové  -  jsou navržena odstavná stání na parcelách objektů, pohotovostní parkování na vjezdech a v profilech komunikací;

- Pro výrobní aktivity především na plochách pro výrobu a skladování;

- Pro funkční složky občanské vybavenosti a hřbitovy (obecní úřad, prodejna) je parkování vyřešeno na stávajících a navržených parkovištích, zakreslených v grafické části (výkres č. 3). Jejich kapacita a přesná podoba a poloha bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Kapacita všech parkovišť bude určena podrobnější dokumentací.

- Ostatní potřeby parkovacích a odstavných stání – pro další možnou občanskou vybavenost, rekreaci a výrobu – budou řešeny individuálně podrobnější dokumentací v rámci příslušného řízení. Mohou být umístěny na veřejných prostranstvích, při pozemních komunikacích nebo na parcelách příslušných objektů.

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily všech kategorií platí následující podmínky:

- Povolena jsou ve plochách zastavěného území a zastavitelných plochách, pokud není v podmínkách využití pro příslušné plochy a v tomto odstavci stanoveno jinak.

- V plochách bydlení a rekreace je možné umisťovat parkovací, odstavná stání a garáže pouze pro potřebu vyvolanou bezprostředním užíváním této plochy.

- Parkovací a odstavné plochy je možné zřizovat zejména v zónách Pv a Pz. Podmíněně přípustné je budování nových individuálních garážích v zóně Pz v okrajových částech sídla.

- V zóně Ph jsou povolena pouze stání pro služební vozidla sloužící provozu pohřebiště.

- Zřizování parkovacích a odstavných ploch (nikoliv garáží) v nezastavěném území je přípustné pouze pro potřeby stávajících objektů rodinné rekrace a pro parkoviště související s cestovním ruchem (např. u výchozích bodů značených cest a cyklotras) s přihlédnutím s podmínkami pro jednotlivé plochy (kapitola 6).

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro nákladní automobily a autobusy platí následující podmínky:

- Povolena jsou především v plochách, Vx, Vz a Vs.

- V plochách bydlení a občanského vybavení jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy. Povoleno je pouze jedno odstavné nebo garážové stání nákl. automobilu nebo autobusu na parcele při stálém bydlišti soukromého autodopravce; aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat okolní obyvatele.

- Jsou podmíněně přípustné na plochách veřejných prostranství.

- Zřizování parkovacích a odstavných ploch a garáží v nezastavěném území a plochách rekreace je nepřípustné.

#### 4.1.2.4 Veřejná autobusová doprava

Pro koncepci obsluhy obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou platí následující zásady navržené tímto dokumentem:

- Zastávky budou zachovány ve stávajících lokalitách.

Jsou navrženy rekonstrukce, které povedou ke zlepšení jejich parametrů a bezpečnosti silničního provozu. Jejich výsledná podoba a poloha bude předmětem podrobnější dokumentace:

- Zastávka Dalečín, náves (před kulturním domem) – bude zachováno obratiště s příslušným počtem zastávkových stání situovaných mimo jízdní pruh komunikace;

- Zastávka Dalečín, Veselí, rozc. bude v obou směrech umístěna v zastávkovém pruhu;

- Zastávka Dalečín, závod, bude ve směru od Ubušínka na zastávkovém pruhu, v opačném směru v jízdním pruhu;

- Zastávka Dalečín, Veselí, bude situována mimo jízdní pruh silnice na veřejném prostranství ve Veselí.

- Zastávka Dalečín, Hluboké, bude situována na zastávkových pruzích.

#### 4.1.2.5 Účelové komunikace

Pro koncepci dopravy na účelových komunikacích platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje trasy stávajících účelových komunikací;

- Stávající a případné navržené účelové komunikace jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu.

- Další (nezakreslené) účelové komunikace mohou být realizovány v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

- Veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů a zemědělské techniky.

- Veřejně přístupné účelové komunikace musí zůstat zachovány v případě, že jsou vedeny po pozemcích v majetku veřejnoprávního subjektu, nebo pokud nejsou v návrhových plochách. Trasy cest, kterými jsou vedeny stávající a navržené cyklotrasy a značené turistické trasy musí zůstat zachovány i v případě případných pozemkových úprav. Ostatní účelové komunikace vedené po soukromých pozemcích zachovány být nemusí a nejsou omezujícím prvkem ve využití pozemku.

#### 4.1.2.6 Cyklistická doprava

Pro koncepci cyklistické dopravy platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje současné cyklotrasy;

- Je navržena cyklotrasa, procházející po navržených a stávajících účelových komunikacích v trase Unčín, most – ochranná hráz – Dalečín.

### 4.1.3 Letecká a lodní doprava

Pro koncepci letecké a lodní dopravy platí následující zásady:

- Na území obce není provozována letecká, ani lodní doprava, ani se s jejich zřízením neuvažuje;

- Tato dokumentace umožňuje realizaci drobných zařízení pro dopravu malých, nemotorových plavidel.

## 4.2 Technická infrastruktura

V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  trasy sítí technické infrastruktury. Zařízení technické infrastruktury bude řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter sítí a lokalizace objektů – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – mohou být upraveny v souladu s konkrétními potřebami.

Sítě technického vybavení mohou být v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6 prodlouženy nezastavěným územím i k jiným objektům, pokud jsou tyto objekty v souladu s podmínkami využití pro dané plochy a/nebo podmínkami pro nezastavěné území stanovenými legislativou.

Tento dokument řeší pouze hlavní páteřní trasy základních obslužných složek technické infrastruktury, na území obce se mohou nacházet i další nezakreslené sítě. Na celém území obce je navíc možná  realizace dalších, i v grafické části nezakreslených, zařízení technické infrastruktury (sítí, objektů, nadzemních nebo podzemních). Při změnách v území je proto třeba především řídit se zásadami obsaženými v oddíle 4.2 a pododdílech 4. 2.1. až 4.2.5 a podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6) obsaženými v této příloze.

Všechna stávající zařízení technické infrastruktury, která se nacházejí plochách určených k jinému využití jsou touto dokumentací respektována. Po případném ukončení jejich provozu je třeba území rekultivovat.

Všechna zařízení technické infrastruktury lze rekonstruovat na vyšší kapacitu ve stávajících trasách a lokalitách.

Vzhledem k výše uvedenému a k různé kvalitě podkladů, měřítku grafické části dokumentace a čitelnosti výkresů není možné tento územní plán chápat jako geodetický zdroj údajů o sítích. Při jakékoliv činnosti, při které by mohlo dojít k narušení sítí technické infrastruktury je povinností projektanta, popřípadě dodavatele stavby, získat od správců veškerých zařízení technické infrastruktury aktuální a podrobné podklady a vytyčit jejich průběh v terénu.

### 4.2.1 Zásobení vodou

Pro koncepci zásobení vodou platí následující zásady:

- Pro zásobení vodovodu v Dalečíně je nadále navržen záložní zdroj – hlubinný vrt napojený na vodovodní síť (zakreslený v dokumentaci).

- Je přípustné vybudování vodního zdroje, jeho poloha bude určena dle výsledků hydrogeologického průzkumu a v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole 6 pro plochu, ve které se bude vodní zdroj nacházet;

- V místní části Dalečín je navrženo zvětšení akumulace vodojemu na potřebnou kapacitu;

- Stávající koncepce ve Veselí a Hlubokém zůstane zachována,  všechna zařízení vodovodu jsou respektována;

- Vodovodní řady budou prodlouženy na rozvojové plochy;

- Plochy, jejichž napojení na vodovod by nebylo hospodárné, mohou být zásobeny vodou individuálním způsobem;

### 4.2.2 Odkanalizování

Pro koncepci likvidace odpadních vod platí následující zásady:

- V místní části Dalečín je koncepce likvidace splaškových vod plně respektována. Objekty na návrhových plochách budou napojeny na splaškovou kanalizaci, prostřednictvím stokové sítě, jejíž průběh bude předmětem podrobnější dokumentace;

- Stávající dešťová kanalizace je respektována, budování dalších stok odvádějících dešťové vody je přípustné;

- Odpadní vody z ploch, jejichž napojení na kanalizaci by nebylo hospodárné, budou likvidovány vhodným způsobem, dle výsledků příslušného řízení;

### 4.2.3 Zásobení plynem

Pro koncepci zásobení plynem platí následující zásady:

- Stávající koncepce zůstane zachována,  všechna plynárenská zařízení jsou respektována. Úpravy jejich tras jsou přípustné;

- Distribuční plynovod bude prodloužen na rozvojové plochy v místní části Dalečín;

- Plynofikace místních částí Veselí a Hluboké není uvažována;

### 4.2.4 Zásobení elektrickou energií

Pro koncepci zásobení elektrickou energií platí následující zásady:

- Všechna vedení VN 22kV jsou respektována;

- Stávající trafostanice VN/NN jsou respektovány, jejich rekostrukce na vyšší kapacitu je možná;

- Jsou navrženy 2 následující trafostanice: u výrobního areálu v Dalečíně na západním okraji zástavby a u rozvojových ploch na jihozápadním okraji Dalečína;

- V případě potřeby je možné zřízení další trafostanice VN/NN u návrhové plochy B6 prostřednictvím krátké přípojky VN ze stávajícího vedení;

- Navržené trafostanice budou napojeny přípojkami VN;

- Trasy navržených vedení VN jsou hájeny koridorem o celkové šířce 15 m, jeho osa je zakreslena v grafické části – výkrese č. 4. V tomto koridoru je možné realizovat pouze dočasné pozemní stavby;

- Zařízení NN jsou respektována, současně jejich modernizací je doporučena jejich kabelizace;

- Jsou navrženy nová vedení NN, která budou realizována především v souvislosti s rozvojovými plochami. Všechny nově realizované trasy budou kabelizovány.

### 4.2.5 Telekomunikace

Pro koncepci obsluhy telekomunikační sítí platí následující zásady

- Stávající dálkové i místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány;

- Nová vedení budou vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami

- Je navržena postupná kabelizace nadzemních sítí.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin

## 5.1 Vodní toky a nádrže

- Všechny vodní toky jsou respektovány  ve stávajících trasách;

- Je navržena revitalizace zatrubněné části bezejmenného pravobřežního přítoku Svratky v Dalečíně (tekoucího od vodojemu);

- Je navržena revitalizace všech ostatních potřebných úseků vodních toků, mimo zastavěná území obce;

- Ochranné hráze podél Svratky musí zůstat zachovány;

- Veškerá břehová zeleň bude zachována, popřípadě rekonstruována. V místech, kde břehová zeleň u vodních toků chybí, bude doplněna geograficky původními druhy;

Pro ochranu před záplavami, přívalovými dešti a erozi jsou navržena další opatření:

- Retenční schopnost krajiny bude posílena realizací navržených prvků ÚSES a zatravněním pruhů kolem vodních toků.

- Je nadále třeba na zemědělských a lesních pozemcích hospodařit tak, aby se snížila půdní eroze a zvýšila recentní schopnost krajiny. V oblasti zemědělské půdy toho lze docílit zatravňováním svažitějších pozemků, setím vhodných kultur a způsobem orby.

## 5.2 Zemědělská půda

Územní plán navrhuje následující zásady ve využití zemědělského půdního fondu:

- Zábory ZPF pro rozvojové plochy – podrobněji popsané v odůvodnění;

- Svažité plochy orné půdy - Po/III - jsou navrženy k zatravnění nebo zatravnění s porosty, případně k vybudování protierozních opatření;

- Další plochy orné půdy v údolních nivách a v bezprostřední blízkosti vodních toků – Po/II jsou navrženy k zatravnění;

- Realizaci prvků ÚSES, včetně interakčních prvků;

- Stávající pozemní stavby, dopravní a technická infrastruktura jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy;

- Měnit trvalé trávní porosty na ornou půdu není přípustné;

- Ostatní plochy zemědělské produkce jsou plně respektovány;

- Na plochách v této zóně mohou být realizovány další účelové komunikace.

## 5.3 Zeleň lesní

- Všechny lesní plochy budou respektovány.

- Stávající pozemní stavby, dopravní a technická infrastruktura jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy;

- Podél břehů vodních toků je třeba vytvářet a udržovat přirozenou vegetační skladbu.

## 5.4 Zeleň krajinná

- Všechny plochy krajinné zeleně budou respektovány;

- Budou realizována opatření směřující k revitalizaci krajiny, která jsou obsažena v návrhu  ÚSES (v samostatné příloze).

## 5.5 Vymezení územního systému ekologické stability

Koncepce řešení ÚSES je součástí závazné části dokumentace. Je zakreslena v grafické části: V Hlavním výkrese  č. 2 a popsána v samostatné příloze. Závazně jsou stanoveny plochy a trasy biokoridorů a následující podmínky využití:

Podmínky pro využití ploch biocenter:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biocentra a lesy s přirozenou skladbou dřevin

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Podmínky pro využití ploch biokoridorů:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biokoridory

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Územní systém ekologické stability je zahrnut do veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (viz výkres č. 6 a kapitolu č. 7 této přílohy).

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## 6.1 Plochy bydlení

Br/1 – Bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

Přípustné využití:

- Zeleň

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Agroturistika, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, administrativa, sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, živočišná a pěstitelská produkce podnikatelského typu, objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Rekreační chaty - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice,  NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách.

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít pouze část jednotky. V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt. Výjimkou jsou pouze penziony, administrativa, hřiště, zeleň a maloobchod smíšeného zboží;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Stavební výroba (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví;

- Hlavní využití – individuální rodinné domy, popřípadě dvojdomy;

- Podmíněně přípustné –řadová zástavba pouze v případě zastavění max. 35% plochy parcely. Platí pouze v návrhových plochách;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Br/2 – Bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

Přípustné využití:

- Zeleň

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Agroturistika, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, administrativa, sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, živočišná a pěstitelská produkce podnikatelského typu, objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Rekreační chaty - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice,  NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách.

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít pouze část jednotky. V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt. Výjimkou jsou pouze penziony, administrativa, hřiště, zeleň a maloobchod smíšeného zboží;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Stavební výroba (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví;

- Hlavní využití – individuální rodinné domy, popřípadě dvojdomy;

- Podmíněně přípustné – řadová zástavba pouze v případě zastavění max. 35% plochy parcely. Platí pouze v návrhových plochách;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Bo/1 – Bydlení a občanská vybavenost

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

Přípustné využití:

- Zeleň

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Agroturistika, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, administrativa, sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, živočišná a pěstitelská produkce podnikatelského typu, objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Rekreační chaty - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice,  NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách;

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít celou jednotku.

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Stavební výroba (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví;

- Hlavní využití – individuální rodinné domy, popřípadě dvojdomy;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Bo/2 – Bydlení a občanská vybavenost

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

Přípustné využití:

- Zeleň

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování osobních automobilů;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Agroturistika, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, administrativa, sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, živočišná a pěstitelská produkce podnikatelského typu, objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Rekreační chaty - pouze v zadních částech parcel a současně za podmínky zachování hlavního využití;

- Stavby a zařízení soužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení všech složek technické infrastruktury, nadzemní trafostanice, NN a telekomunikační vedení. Nadzemní VN pouze v zakreslených trasách;

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít celou jednotku.

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Stavební výroba (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví;

- Hlavní využití – individuální rodinné domy, popřípadě dvojdomy;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.2 Plochy rekreace

Rh – Hřiště

Hlavní využití:

- Otevřené zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Obslužné zázemí;

- Dopravní a technická infrastruktura v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rs – Sportoviště

Hlavní využití:

- Zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

Podmíněně přípustné využití:

- Pohostinská a ubytovací zařízení;

- Maloobchodní zařízení;

- Dopravní a technická infrastruktura v nezbytném rozsahu;

- Administrativa spojená s hlavním využitím.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Jsou možné pouze za zachování hlavního využití.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rch – Individuální rekreace

Hlavní využití:

- Rekreace ve stavbách rodinné rekreace.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Hřiště, sportoviště.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v rodinných domech a agroturistika - pokud jsou objekty obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou;

- Parkování a odstavování osobních automobilů – pokud jsou vyvolány bezprostředním užíváním plochy  a pokud jsou obslouženy vyhovující dopravní infrastrukturou;

- Skupinová rekreace - pokud jsou objekty obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou, popřípadě pokud byly pro tento účel zkolaudovány před nabytím platnosti této dokumentace;

- Drobná pěstitelská a chovatelská činnost a drobnější zemědělská produkce podnikatelského typu – pouze jako vedlejší využití za podmínky zachování využití hlavního;

- Dopravní a technická infrastruktura sloužící obsluze této zóny, nebo je její umístění v této zóně nezbytné;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především veškerá výroba včetně řemesel a koncentrované živočišné výroby.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.3 Plochy občanského vybavení

Ox – Občanská vybavenost smíšená

Hlavní využití:

- Veřejná správa a samospráva, administrativa;

- Školská a kulturní zařízení;

- Sportovní a rekreační zařízení;

Přípustné využití:

- Obchod, pohostinská, stravovací a ubytovací zařízení, sběrny služeb, agroturistika;

- Zdravotnická a sociální zařízení,

- Zeleň.

Pro přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení – za podmínky, že nebude  narušováno hlavními a přípustnými činnostmi;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných a pouze jako vedlejší činnost za podmínky zachování hlavních nebo přípustných činností.

- Dopravní a technická infrastruktura- pouze jako vedlejší činnost za podmínky zachování hlavních nebo přípustných činností;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba;

- Průmyslová výroba;

- Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.4 Plochy veřejných prostranství

Pv – Veřejná prostranství

Hlavní využití:

- Prostor pro pěší pohyb obyvatel, zpevněný povrch;

- Nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy;

Přípustné využití:

- Urbánní inventář;

- Drobné stavby občanské vybavenosti jako např. kaple, hasičská zbrojnice, zvonice...

- Místní a účelové komunikace;

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury;

- Pěší a cyklistické komunikace;

Podmíněně přípustné využití:

- Parkoviště osobních automobilů a autobusové zastávky – za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Vodní plochy, besídky, altánky -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Rekreační zařízení – pouze pokud jsou otevřená (hřiště) a za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura – pouze v nezbytných případech a ve stávajících objektech;

- Prodejní a pohostinská zařízení – pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Opatření k ochraně před povodněmi – pouze v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi;

- Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví (omezení neplatí pro zvonice).

Pz – Veřejná zeleň

Hlavní využití:

- Nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy;

Přípustné využití:

- Urbánní inventář;

- Drobné stavby občanské vybavenosti jako např. kaple, hasičská zbrojnice, zvonice...

- Místní a účelové komunikace;

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury;

- Pěší a cyklistické komunikace;

Podmíněně přípustné využití:

- Parkoviště osobních automobilů a autobusové zastávky – za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Vodní plochy, besídky, altánky -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Rekreační zařízení – pouze pokud jsou otevřená (hřiště) a za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura – pouze v nezbytných případech a ve stávajících objektech;

- Prodejní a pohostinská zařízení – pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního.

- Opatření k ochraně před povodněmi – pouze v nezbytném rozsahu;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

- Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví (omezení neplatí pro zvonice);

Ph – Hřbitovy

Hlavní využití:

- Plochy sloužící pohřebnictví.

Přípustné využití:

- Stavby související s provozem hřbitova;

- Církevní stavby;

- Pěší a účelové komunikace související s provozem hřbitova.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – jako doplňující k hlavnímu využití;

- Technická infrastruktura – pokud slouží obsluze této plochy.

- Parkování – pouze pro služební vozidla spojená s provozem hřbitova

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví (omezení neplatí pro kostelní věže a zvonice);

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.5 Plochy dopravní infrastruktury

Dk – Komunikace

Hlavní využití:

- Pozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství.

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Nadzemní technická infrastruktura – v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

## 6.6 Plochy technické infrastruktury

Tv – vodárenská zařízení

Tčov – čistička odpadních vod

Tp – plynárenská zařízení

Tt – telekomunikační zařízení

Hlavní využití:

- Zařízení technické infrastruktury dle výše uvedeného určení.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Administrativa – související s provozem této zóny.

- Dopravní infrastruktura – sloužící obsluze této zóny.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví (omezení se nevztahuje na telekomunikační stavby;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní

Vx/1 – Výroba

Hlavní využití:

- Lehká výroba, montáže;

- Dřevovýroba;

Přípustné využití:

- Výrobní služby, řemesla;

- Administrativa;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Kapacitní zemědělská a živočišná výroba;

- Chovatelská a pěstitelská činnost podnikatelského i nepodnikatelského typu;

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);

- Byty pro majitele, nebo osoby zajišťující dohled provozů, přechodné ubytování pro zaměstnance  – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení;

- Činnosti provozované na ploše musí mít vyhovující napojení na silniční síť, které neprochází obytnou zástavbou.

Nepřípustné využití:

- Těžká průmyslová výroba;

- Velkokapacitní sklady;

- Skládky;

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví, stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Vx/2 – Výroba

Hlavní využití:

- Lehká výroba, montáže;

- Dřevovýroba;

Přípustné využití:

- Výrobní služby, řemesla;

- Administrativa;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Kapacitní zemědělská a živočišná výroba;

- Chovatelská a pěstitelská činnost podnikatelského i nepodnikatelského typu;

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);

- Byty pro majitele, nebo osoby zajišťující dohled provozů, přechodné ubytování pro zaměstnance  – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení;

- Činnosti provozované na ploše musí mít vyhovující napojení na silniční síť, které neprochází obytnou zástavbou.

Nepřípustné využití:

- Těžká průmyslová výroba;

- Skládky;

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví, stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Vz – Výroba zemědělská

Hlavní využití:

- Zemědělská výroba;

Přípustné využití:

- Lehká výroba, montáže;

- Administrativa;

- Výrobní služby, řemesla;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Těžká průmyslová výroba;

- Bydlení;

- Velkokapacitní sklady;

- Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Skládky;

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví, stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Vs – Výroba smíšená

Hlavní využití:

- Zemědělská výroba;

- Lehká výroba, montáže;

Přípustné využití:

- Výrobní služby, řemesla;

- Administrativa;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Bydlení a přechodné ubytování – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Těžká průmyslová výroba;

- Velkokapacitní sklady;

- Zařízení autodopravy a stavební výroby (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Skládky;

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží + podkroví, stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.8 Plochy vodní a vodohospodářské

VOt – Vodní toky a nádrže:

Hlavní využití:

- Vodní toky;

Přípustné využití:

- Vodní nádrže;

- Vodní díla, činnosti, stavby, objekty a zařízení sloužící vodnímu hospodářství a rybářství (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma).

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – pokud nenarušuje hlavní a přípustné využití;

- Stavby sloužící zemědělství a lesnictví - pokud nenarušují hlavní a přípustné využití;

- Účelové komunikace – pokud slouží vodnímu hospodářství;

- Energetická zařízení poháněná vodou;

- Drobná zařízení sloužící lodní dopravě – pouze pro menší, nemotorová plavidla;

- Sítě a objekty technické infrastruktury - pokud jsou v souladu s koncepcí tohoto dokumentu.

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce;

V nezastavěném území jsou vyloučeny:

Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, to vše s pobytovými prostory nebo s prostory pro ustájení. Veškeré stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.

## 6.9 Plochy zemědělské

Zo - Orná půda

Zs – Sady, drobná držba, zahrady

Zt – Trvale zatravněné plochy

Hlavní využití:

- Zemědělská půda – dle výše uvedeného určení.

Přípustné využití:

- Aktivity pro zvýšení ekologické stability krajiny – realizace prvků ÚSES;

- Zatravnění orné půdy;

- Dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy;

- Výsadby sadů na orné půdě nebo trvalých travních porostech.

Podmíněně přípustné využití:

- Výsadby dřevinných porostů  – pokud tyto budou splňovat podmínky kladené na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení;

- Veškerá protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráze…) – v nezbytném rozsahu a zachování hlavního a přípustného využití;

- Jednoduché objekty sloužící zemědělství – např. salaše, seníky…

- Objekty sloužící lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství;

- Polní hnojiště - musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby a nesmí ohrozit zdroje veřejného vodovodu.

- Zahradní chatky a menší objekty sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti;

- Objekty sloužící individuální rekreaci  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní komunikace – v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Individuální garáže osobních automobilů  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví a myslivosti;

- Zastávky autobusů – zakreslené v grafické části;

- Parkování osobních automobilů – v návaznosti na stávající silnice a sloužící pěší a cykloturistice.

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití;

- Veškeré nadzemní a podzemní sítě  a podzemní objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice (i nevyznačená).

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavitelném území.

- Změna trvale zatravněných ploch a zahrad na ornou půdu.

Regulace využití zóny Zo:

Zo/I -  Rovinné a mírně svažité pozemky, sklon do 7°, nejsou přítomny rušivé projevy jako eroze, průsak reziduí z umělých hnojiv. Zóna intenzivní zemědělské výroby, bez regulačních opatření, lze intenzivně využívat.

Zo/II - Pozemky nivních poloh v okolí vodních toků s nebezpečím průsaků reziduí z umělých hnojiv. Zóna s regulací průmyslových hnojiv. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.

Zo/III -  Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy, popřípadě ovocné sady nebo zahrady.

Zo/IV - Pozemky z různých důvodů nevhodné pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu. V současné době extenzivní způsob hospodaření. Plochy musejí zůstat trvale zatravněné.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží + podkroví;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

V nezastavěném území jsou vyloučeny:

- Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství nebo lesnictví s pobytovými prostory nebo pro ustájení zvířat. Dále jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich následků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu s pobytovými prostory. V nezastavěném území jsou vyloučeny veškeré stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů.

## 6.10 Plochy lesní

Ls– Lesy

Hlavní využití:

- Pozemky určené pro plnění funkce lesa;

Přípustné využití:

- Účelové komunikace - pokud slouží lesnictví nebo myslivosti;

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící lesnictví, myslivosti, nebo vodnímu hospodářství – za zachování hlavního využití;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, těžbě nerostů nebo vodnímu hospodářství;

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Místní komunikace – v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice – i nevyznačená;

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury a vodní zdroje – pokud nenaruší hlavní využití;

- Nadzemní zařízení technické infrastruktury – pokud jsou zakreslena v hlavních výkresech.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především rekreační chaty;

V nezastavěném území jsou vyloučeny:

Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu s pobytovými prostory. Veškeré stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství nebo těžbu nerostů.

## 6.11 Plochy přírodní

Kz–Krajinná zeleň

Hlavní využití:

- Rozptýlená zeleň;

- Přírodní vegetace;

- Břehové porosty;

Přípustné využití:

- Lesní pozemky.

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodnímu hospodářství – za zachování hlavního využití;

- Stávající objekty sloužící rodinné rekreaci jsou respektovány. Jejich změny jsou přípustné pouze v rámci stávající stavební parcely, v případě stavby na pozemkové parcele pouze ve stávajících objemech;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví nebo myslivosti;

- Místní komunikace – v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Účelové komunikace a parkování sloužící rekreačním objektům;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Veškeré nadzemní a podzemní sítě  a podzemní objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Parkování osobních automobilů – v návaznosti na stávající silnice a sloužící pěší a cykloturistice.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové objekty pro rodinnou rekreaci.

V nezastavěném území jsou vyloučeny:

- Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, vše uvedené s pobytovými prostory nebo pro ustájení. Veškeré stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou následující:

  - Místní komunikace;

  - Koridor pro homogenizaci krajské silnice;

  - Vodní zdroj;

  - Veřejná kanalizace;

  - Vodovodní řady;

  - Vysoké napětí – přípojky s trafostanicí;

  - Kabely nízkého napětí;

  - Telekomunikační kabely;

  - Plynovody STL;

  - Nadregionální biokoridor;

  - Regionální biokoridor;

  - Regionální biocentrum;

  - Lokální biokoridory;

  - Lokální biocentra;

Touto dokumentací nejsou navrženy žádné asanace.

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření jsou zakresleny ve výkrese č. 6 – Veřejně prospěšné stavby a opatření.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezeny.

# 8a.Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6   stavebního zákona

Nejsou požadována.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

# Textová část územního plánu obsahuje jednu přílohu, která obsahuje 30  stránek.

Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění území	1:5 000

- Hlavní výkres	- koncepce uspořádání území obce 1:5 000

- Hlavní výkres – koncepce dopravy 1:5 000

- Hlavní výkres – energetika a spoje 1:5 000

- Hlavní výkres – vodní hospodářství 1:5 000

- Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5 000

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Touto dokumentací nejsou navrhovány žádné územní rezervy.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Vypuštěno.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování

Vypuštěno.

# Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Touto dokumentací je navržena následující závazná etapizace:

- Umístit pozemní stavby na ploše B103 je možné až po realizaci plochy Zt101 – rekultivace zastavěného území obce na nezastavěné území (převedení zastavěné plochy a nádvoří na trvalý travní porost nebo jinou zemědělskou kulturu).

# Footnotes

VUSS Pardubice, Teplého 1899/C 530 02 Pardubice

Zastávka je ve stísněných podmínkách

Pro účely vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva jsou však hájeny pouze koridory a plochy zakreslené ve výkrese č. 6.

Po hydrogeologickém průzkumu a lokalizaci zdroje určí příslušný úřad územního plánování, zda tato skutečnost vyžaduje změnu územního plánu.Viz odůvodnění 3.11.4

Hlavní stavba a související parcely

Hlavní stavba a související parcely

Hlavní stavba a související parcely

Hlavní stavba a související parcely

§ 170 Zákona